## Slide 1: به نام خدا

## Slide 2
مقاله بیس: Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model
نام درس: سمینار
ارائه دهنده: عارف گنجائی
دانشگاه آزاد تهران، واحد غرب
دانشکده فنی و مهندسی
نام استاد: جناب دکتری علی منصور
۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

## Slide 3: مسئله و انگیزه
مسئله هم‌ترازی مدل‌های زبانی با ترجیحات انسانی:
مدل‌های زبانی بزرگ رفتارهای مفید و نامطلوب را به‌طور هم‌زمان یاد می‌گیرند.
هم‌ترازی این مدل‌ها با ترجیحات انسانی برای کاربردهای حساس ضروری است.
روش RLHF اگرچه مؤثر است، اما به دلیل مدل پاداش و یادگیری تقویتی، پرهزینه و ناپایدار است.
این محدودیت‌ها نیاز به روش‌های ساده‌تر و پایدارتر را ایجاد کرده‌اند.

## Slide 4: RLHF در مقابل DPO
از RLHF تا Direct Preference Optimization:
RLHF شامل آموزش مدل پاداش و استفاده از الگوریتم‌های RL مانند PPO است.
Direct Preference Optimization (DPO) این فرآیند را ساده کرده و مدل پاداش را حذف می‌کند.
در DPO، ترجیحات انسانی مستقیماً به یک تابع زیان مبتنی بر بیشینه‌سازی درست‌نمایی تبدیل می‌شوند.
این روش ساده‌تر، سریع‌تر و پایدارتر از RLHF است.

## Slide 5: محدودیت اصلی DPO
مشکل ضریب β ثابت در DPO:
در DPO شدت اعمال ترجیحات انسانی توسط ضریب β کنترل می‌شود.
β به‌صورت ثابت انتخاب می‌شود و در کل آموزش تغییر نمی‌کند.
β بزرگ → گرادیان‌های بزرگ، KL بالا، ناپایداری
β کوچک → یادگیری ضعیف ترجیحات انسانی
یک مقدار ثابت نمی‌تواند رفتار پویای مدل را در طول آموزش پوشش دهد.

## Slide 6: شکاف پژوهشی
شکاف موجود در ادبیات:
روش‌هایی مانند Cal-DPO، Safe-DPO و ORPO مشکلاتی مانند کالیبراسیون یا ایمنی را هدف قرار داده‌اند.
با این حال، در تمام این روش‌ها ضریب β همچنان ثابت باقی مانده است.
هیچ رویکردی β را به‌صورت داده‌محور و مرحله‌به‌مرحله تنظیم نمی‌کند.
این خلأ پژوهشی انگیزه اصلی ارائه روش پیشنهادی است.

## Slide 7: ایده روش پیشنهادی
Adaptive-β DPOایده اصلی:
ایده اصلی این پژوهش تنظیم پویا و تطبیقی ضریب β است.
شدت اعمال ترجیحات انسانی باید با:
– میزان عدم‌قطعیت مدل
– فاصله مدل از سیاست مرجع
– مرحله آموزش
سازگار باشد، نه ثابت.

## Slide 8: سیگنال‌های کنترلی
سیگنال‌های مورد استفاده در Adaptive-β DPO
۱) اختلاف لگاریتمی احتمال پاسخ ترجیحی و ناترجیحی
→ شاخص عدم‌قطعیت مدل نسبت به ترجیح انسانی
۲) معیار جانشین واگرایی KL نسبت به سیاست مرجع
→ کنترل انحراف و جلوگیری از drift
این دو سیگنال مبنای تنظیم β هستند.

## Slide 9: قاعده تنظیم β
مکانیزم تنظیم تطبیقی ضریب β
اگر مدل تمایز کافی میان پاسخ‌ها ایجاد نکرده باشد → β افزایش می‌یابد.
اگر واگرایی KL بیش‌ازحد افزایش یابد → β کاهش داده می‌شود.
در مراحل ابتدایی آموزش، β از مقدار ملایم شروع شده و به‌تدریج افزایش می‌یابد.
این قاعده باعث تعادل میان یادگیری مؤثر و پایداری آموزش می‌شو

## Slide 10: نتایج تجربی
نتایج آزمایش‌ها
آزمایش‌ها روی GPT-2 و داده Helpful–Harmless انجام شده‌اند.
با افزایش β ثابت، مقدار Loss و نُرم گرادیان‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.
Adaptive-β DPO بدون نوسانات شدید، آموزش پایدارتر ارائه می‌دهد.
وابستگی DPO به تنظیم دستی β کاهش می‌یابد.

## Slide 11: جمع‌بندی و مسیر آینده
جمع‌بندی و مسیرهای آینده
در این پژوهش یک مکانیزم تطبیقی برای تنظیم β در DPO ارائه شد.
روش پیشنهادی بدون تغییر تابع زیان و بدون مدل پاداش، پایداری آموزش را بهبود می‌دهد.
مسیرهای آینده شامل:
– آزمایش در مقیاس بزرگ‌تر
– مدل‌های زبانی پیشرفته‌تر و کدنویس
– معیارهای کیفی دقیق‌تر مانند win-rate انسانی